## Slide 1: Семинар-совещание с базовыми площадками по формированию безбарьерной универсальной среды для детей с ОВЗ
Свиридова Т.В., методист КИМЦ

## Slide 2: Понятия доступной, безбарьерной, универсальной среды
Понятия доступной, безбарьерной, универсальной среды
- Доступная среда – среда для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных школах. Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и создании специальных условий для детей, имеющих особые образовательные потребности.
- Безбарьерная среда - комплекс мер для обеспечения доступности и создания равных возможностей для лиц с особенностями психофизического развития во всех сферах жизни общества. Безбарьерная образовательная среда - доступная среда для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных школах.
- Универсальная среда - среда, которая обеспечивает получение образовательной услуги в учреждениях образования детям с ОВЗ разных нозологий

## Slide 3: Документы, регламентирующие требования к безбарьерной универсальной среде
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;
В рамках этого документа:
• разработаны и реализуются планы мероприятий («дорожные карты») по созданию доступности зданий и услуг образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, принятых на муниципальном уровне;
• производится паспортизация доступности объектов и услуг образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении порядка условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
- Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования"

## Slide 4: Документы:
- Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" (вместе с "Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования");
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.32-86-15»

## Slide 5: Документы:
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации об осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации об осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програмам дошкольного образования»;
- ФГОС НОО ОВЗ;
- ФГОС НОО УО;
- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2015 годы, Министерство образования Красноярского края от 23.10.2017 № 75-13304;
- Приказ ГУО от 03.10.19 № 469/п «Об утверждении городских базовых площадок по инклюзивному образованию и доступной среде»

## Slide 6: Требования к доступности зданий и помещений для детей с разной нозологией (детские сады)
Нарушение зрения:
- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы окружения должны постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться;
- предметно-пространственная среда должна включать предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы (настенный календарь, эстамп), которые следует размещать на панелях (стенах) на уровне рук детей;
- стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы слепой ребенок избежал столкновения с ними;
- в спортивном зале и в коридорах необходимо проложить тактильные направляющие для облегчения ориентировки в пространстве;
- стол, кровать незрячего ребенка должны быть расположены с краю, так, чтобы он мог самостоятельно их находить;
- мебель должна быть с закругленными углами, в противном случае углы драпируются войлоком или другим материалом, способным смягчить удар при возможном столкновении.
- уровень искусственной освещенности в игровых, учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 600 - 800 люксов; для детей, страдающих светобоязнью в игровых, учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах - не более 300 люксов.

## Slide 7: Требования к доступности зданий и помещений для детей с разной нозологией (школы)
Нарушение зрения:
- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании уроков (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов;
- для тотально слепых обучающихся шкафы с ячейками для одежды и полки для обуви должны иметь маркировку, выполненную рельефно-точечным шрифтом, для обучающихся с остаточным зрением - сочетание двух маркировок: рельефно-точечной маркировки и рельефно-выпуклой маркировки, выполненной с использованием ярких контрастных цветов;
- парты (столы), независимо от их размера, устанавливаются ближе к преподавателю и классной доске;
- парты и столы обучающихся, страдающих светобоязнью, размещаются таким образом, чтобы не было прямого, раздражающего попадания света в глаза обучающихся;
Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров.
К уличным ориентирам относятся:
- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до указанного на них номера корпуса;
-номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на высоте, удобной для слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон;
В качестве ориентиров для помещений используются:
- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм;
- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов

## Slide 8: Требования к доступности зданий и помещений для детей с разной нозологией (детские сады)
Нарушение слуха:
- слабослышащие и позднооглохшие дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- в групповых помещениях рекомендуется предусматривать: одноместные столы с индивидуальными пультами (микрофонный комплект, слуховое оборудование); стол для воспитателя с пультом управления (с усилителем и коммутатором), с подводкой слаботочной линии к пульту управления каждого стола. Слуховое оборудование монтируется на стационарно закрепленных столах для детей и воспитателя;
- при использовании звукоусиливающей аппаратуры предусматривается звукоизоляция перекрытий и стен (перекрытия и стены должны обладать высокими звукоизолирующими свойствами)
- образовательное пространство нужно организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.), доступным детям. Зоны «Учимся слушать» и «Учимся говорить», «Математическая зона», «Зона книги» - выполняют коррекционную и развивающую функцию.

## Slide 9: Требования к доступности зданий и помещений для детей с разной нозологией (школы)
Нарушение слуха:
- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода,тифлосурдоперевода);
- допускается расстановка парт и столов полукругом вокруг стола педагога при стационарном их закреплении для установки звукоусиливающей аппаратуры, увеличение расстояния между столами и партами в каждом ряду, в связи с необходимостью индивидуальных занятий во время урока;
- наличие бегущей строки для информационного обеспечения чрезвычайных и штатных ситуаций во всем учебном и вне учебном пространстве дополнительного образования оснащается «Бегущей строкой» (в рекреациях, в столовой, спортивном и актовом залах).
- световая индикация начала и окончания урока в классах и помещениях общего пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека и т.д.); световое оповещение пожарной сигнализации и сигнала тревоги; информационно-световые табло, бегущие строки во всех помещениях образовательной организации.
- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности и т.д.

## Slide 10: Требования к доступности зданий и помещений для детей с разной нозологией (детские сады)
Нарушения опорно-двигательного аппарата
- на территории дошкольной образовательной организации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается не более 5 градусов, ширина дорожек и тротуаров - не менее 1,6 м. На поворотах и через каждые 6 м они должны иметь площадки для отдыха;
- -лестницы оборудуются двусторонними поручнями, которые устанавливаются на двух уровнях - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м;
Варианты оборудования:
- минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по темам
- разнообразные шнуровки по темам
- рамки Монтессори
- мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки
- сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки

## Slide 11: Требования к доступности зданий и помещений для детей с разной нозологией (школы)
Нарушения опорно-двигательного аппарата:
- обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
- использование технических средств (ассистивные и вспомогательные технологии).
К ассистивным технологиям относятся:
– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы и др.);
– подъемники;
– приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
– электронные адаптеры, переключатели и др.
Вспомогательными средствами могут являться:
– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),
– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального чтения»),
– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).

## Slide 12: Оборудование санитарных узлов:
Санитарные узлы оборудуются раздельными для мальчиков и девочек из расчета: умывальными раковинами - 1 на 5 человек, унитазами - 2 на 15 девочек и 2 на 15 мальчиков, писсуарами - 1 на 15 мальчиков; кабиной гигиены девочек, оборудованной поддоном с гибким шлангом (биде) и умывальной раковиной.
Санитарные узлы оборудуются кабинами с дверями без запоров. Унитазы оборудуются сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами.
В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги.
Умывальные раковины устанавливаются на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся с ОВЗ начального общего образования и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся с ОВЗ основного общего и среднего общего образования

## Slide 13: Планирование работы БП по безбарьерной универсальной среде 2019-2020 учебный год 1. Дорожная карта (план) приобретения оборудования по безбарьерной универсальной среде 2019-2020 учебный год
Приобретено (перечислить)/ исправно-не исправно | Сроки | Примерная стоимость оборудования | Источник финансирования | Место приобретения оборудования

## Slide 14: 2. Тиражирование опыта
ОУ | Перечень открытых мероприятий базовой площадки, с указанием даты мероприятий (1-2 мероприятий) | Продукт площадки на конец года (методические рекомендации, описание практики, программа стажировки и т.д.) | ФИО ответственного (телефон, электронная почта)

## Slide 15: 2. Тиражирование опыта
- Участие в Фестивале инфраструктурных решений (апрель 2020); публикации в каталоге инфраструктурных решений;
- Участие в конференции «Инклюзивное образование» (март 2020)

## Slide 16: Места приобретения оборудования
- ООО «Доступная среда Красноярск»
+7(391)290-20-38
www.dskrs.ru ; www.instagram.com/dskrs24; www.facebook.com/dskrs24; dskrs@mail.ru
- ООО «Гармония»
Тел.: 286-30-68, e-mail: garmonymed@gmail.com

## Slide 17: Контакты КИМЦ
Коновалова Е.Ю., методист,
т. 89620698899,
list_60@mail.ru
Свиридова Т.В., методист,
т. 89080243965,
sviridova.t@kimc.ms